## Slide 1
网 络 层
第 4 章
谢希仁 编著
计算机网络（第 8 版）

## Slide 2
计算机网络体系结构
应用层
运输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的七层协议体系结构
TCP/IP 的四层协议体系结构
(a)
(b)
(c)
五层协议的体系结构
4 应用层
1 网络接口层
2 网际层 IP
(各种应用层协议，如
DNS, HTTP, SMTP 等)
3 运输层 (TCP 或 UDP)
（这一层并没有具体内容）
运输层
网络层
应用层
数据链路层
物理层
5
4
3
2
1

## Slide 3
4.1.1 网络层提供的两种服务
4.1.2 网络层的两个层面
4.1
网络层的几个重要概念

## Slide 4
4.1.1 网络层提供的两种服务
争论：
1. 网络层应该向运输层提供怎样的服务？面向连接还是无连接？
2. 在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

## Slide 5
4.1.1 网络层提供的两种服务
争论：
1. 网络层应该向运输层提供怎样的服务？面向连接还是无连接？
2 种观点：
面向连接的可靠交付。
无连接的、尽最大努力交付的数据报服务，不提供服务质量的承诺。

## Slide 6
4.1.1 网络层提供的两种服务
争论：
2. 在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？
两种观点：
让网络负责可靠交付。
让端系统负责可靠性保障。

## Slide 7
一种观点：让网络负责可靠交付
计算机网络模仿电信网络，使用面向连接的通信方式。
通信之前先建立虚电路 VC (Virtual Circuit) (即连接)，以保证双方通信所需的一切网络资源。
如果再使用可靠传输的网络协议，可使所发送的分组无差错按序到达终点，不丢失、不重复。

## Slide 8
虚电路服务
H1
H2
虚电路
H1 发送给 H2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
虚电路只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，并不是真正建立了一条物理连接。

## Slide 9
另一种观点：端系统负责保障可靠传输
互联网采用的设计思路：
网络层要设计得尽量简单，向其上层只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
网络在发送分组时不需要先建立连接。
每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），也不保证分组传送的时限。
由端主机中的运输层负责可靠的通信。

## Slide 10
数据报服务
H1 发送给 H2 的分组可能沿着不同路径传送
H1
H2
IP 数据报
丢失
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 11
虚电路服务与数据报服务的对比
对比的方面 | 虚电路服务 | 数据报服务
思路 | 可靠通信应当由网络来保证 | 可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立 | 必须有 | 不需要
终点地址 | 仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号 | 每个分组都有终点的完整地址
分组的转发 | 属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发 | 每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时 | 所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作 | 出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序 | 总是按发送顺序到达终点 | 到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制 | 可以由网络负责，也可以由用户主机负责 | 由用户主机负责

## Slide 12
4.1.2 网络层的两个层面
不同网络中的两个主机之间的通信，要经过若干个路由器转发分组来完成。
在路由器之间传送的信息有以下 2 大类：
用户数据。
路由信息（为数据传送服务）。

## Slide 13
4.1.2 网络层的两个层面
路由选择
算法
转发表
控制层面
数据层面
网络层的 2 个层面：数据层面和控制层面
Notes: 转发表是从路由表导出的

## Slide 14
控制层面
根据路由选择协议所用的路由算法计算路由，创建出本路由器的路由表，进而导出转发表。
许多路由器协同动作。
采用软件计算，慢。
数据层面
路由器根据本路由器生成的转发表，把收到的分组从查找到的对应接口转发出去。
独立工作。
采用硬件进行转发，快。
控制层面和数据层面
传统的路由器中包含 2 个层面：数据层面和控制层面
Notes: 转发表是从路由表导出的

## Slide 15
软件定义网络 SDN (Software Defined Network)
软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面
转发表
控制层面
数据层面
远 程 控 制 器
远程控制器：
计算出最佳的路由，
在每一个路由器中生成其正确的转发表。

## Slide 16
软件定义网络 SDN (Software Defined Network)
软件定义网络 SDN 中的数据层面和控制层面分离。
在某些特定应用场景下（如数据中心）采用。
转发表
控制层面
数据层面
远 程 控 制 器
路由器：
查找转发表，转发分组。